Liste des Codes de Défauts

Anti-bloqueur de freinage Bendix

XM TT

Codes					Organes ou circuits concernés

12					Début de séquence de test

# 11					Fin de séquence de test

# ___________________________________________________________________________

- Alimentation des électrovannes

15					Relais d’anti-bloqueur

- Relais d’anti-bloqueur

- Relais d’anti-bloqueur

24					Capteur de roue arrière gauche

25					Capteur de roue avant droite

- Capteur de roue arrière droite

- Capteur de roue avant gauche

- Signal capteur de roue arrière gauche

- Signal capteur de roue avant droite

- Signal capteur de roue arrière droite

- Signal capteur de roue avant gauche

- Electrovanne de roue avant droite

- Electrovanne de restriction avant droite

- Electrovanne de roue avant gauche

- Electrovanne de restriction avant gauche

- Electrovanne de roues arrière

- Défaut de mémorisation du calculateur

## Méthode de contrôle

Prise de test concernée : prise noire

- Contact coupé

- Brancher le testeur

- Faire le test

- Couper le contact

- Débrancher le testeur

## Test : Description de procédure

- Mettre le contact

- Dans 1 à 2 secondes au maximum, appuyer 3 secondes sur le bouton du testeur.

- Attendre le code (1 ou 2 séries d’éclats séparées par environ deux secondes suivant tableau ci-dessus )

- Appuyer à nouveau 3 secondes … et ainsi de suite

5		Si code 11 (Fin de test) appuyer sur le bouton 15 secondes pour effacer les défauts mémorisés.