Liste des Codes de Défauts

Climatisation toute automatique

XM TT

Codes					Organes ou circuits concernés

- 12					Début de séquence de test

# 11					Fin de séquence de test

# ___________________________________________________________________________

  - Potentiomètre de recopie position volet de distribution

  - Potentiomètre de recopie position volet de recyclage

17					Débattement volet de distribution

18					Débattement volet mélangeur

  - Potentiomètre de recopie position du moto-réducteur du volet mélangeur

  - Sonde de température évaporateur

  - Sonde de température air extérieur

27					Débattement du volet de recyclage

  - Sonde de température habitacle

  - Moto-réducteur du volet mélangeur

- Commande compresseur

  - Moto-réducteur du volet mélangeur

  - Moto-réducteur du volet de distribution

  - Sonde de température d’eau

  - Moteur du pulseur

## Méthode de contrôle

Prise de test concernée : prise noire

- Contact coupé

- Brancher le testeur

- Faire le test

- Couper le contact

- Débrancher le testeur

## Test : Description de procédure

- Mettre le contact

- Dans 1 à 2 secondes au maximum, appuyer 3 secondes sur le bouton du testeur.

- Attendre le code (1 ou 2 séries d’éclats séparées par environ deux secondes suivant tableau ci-dessus )

- Appuyer à nouveau 3 secondes … et ainsi de suite

- Si code 11 (Fin de test) appuyer sur le bouton 15 secondes pour effacer les défauts mémorisés.