Liste des Codes de Défauts

Suspension Hydractive

XM TT

Codes					Organes ou circuits concernés

12					Début de séquence de test

# 11					Fin de séquence de test

- Capteur de pression de freinage

- Capteur de course de pédale d’accélérateur

23					Capteur d’angle et de vitesse de rotation du volant

24					Capteur de vitesse du véhicule

- Capteur de débattement vertical de caisse

- 31					Vanne de commande des régulateurs de raideur

## Méthode de contrôle

Prise de test concernée : prise bleue

- Contact coupé et portières et coffre fermés (indispensable)

- Ouvrir la vitre avant gauche (accès au contact sans ouvrir une portière)

- Attendre 40 secondes

- Brancher le testeur

- Mettre le contact

- Faire le test (voir ci-dessous)

- Couper le contact

- Débrancher le testeur

## Test : Description de procédure

- Mettre le contact

- Dans 1 à 2 secondes au maximum, appuyer 3 secondes sur le bouton du testeur.

- Attendre le code (1 ou 2 séries d’éclats séparées par environ deux secondes suivant tableau ci-dessus )

- Appuyer à nouveau 3 secondes … et ainsi de suite

5		Si code 11 (Fin de test) appuyer sur le bouton 15 secondes pour effacer les défauts mémorisés.